## Slide 1
La ventilation mécanique dans les logements
Diaporama 03 – Cadre réglementaire général
Toute utilisation de tout ou partie de ce diaporama doit mentionner explicitement la source :
« Diapositives issues de la valise pédagogique ADEME-Cerema, Ventilation dans les logements, Romuald Jobert Cerema Centre-Est, novembre 2016 »

## Slide 2
Le cadre réglementaire général
Contexte général de la ventilation
Enjeux d’une ventilation efficace
Cadre réglementaire général
Systèmes de ventilation mécanique
Dispositions fonctionnelles des systèmes VMC
Check-list de vérification et autocontrôle

## Slide 3
Le cadre réglementaire général
Cadre d'application obligatoire pour tous
  Code de la Construction et de l’Habitation (C.C.H.)
  Arrêté du 24 mars 1982 (Consolidé 28 octobre 1983)
Cadre d'application contractuelle
  Les normes et le NF-DTU 68.3 (Document Technique Unifié)
  Les cahiers des prescriptions techniques
  Les Avis Techniques et
  La Certification
  Le cadre de référence
Le cadre de référence réglementaire de la ventilation des bâtiments neufs d’habitation comprend 2 champs d’application : les lois et leurs textes d'application qui définissent un cadre d'application obligatoire pour tous ! Qui peut être complété par des exigences normatives et/ou techniques contractuelles.

## Slide 4
Le cadre réglementaire général
  Code de la Construction et de l’Habitation
Article R*.111.9
  " Les logements doivent bénéficier d'un renouvellement de l'air et d'une évacuation des émanations tels que les taux de pollution de l'air intérieur du local ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère "

## Slide 5
Le cadre réglementaire général
  Arrêté du 24 mars 1982
Relatif à l'aération des logements

## Slide 6
Le cadre réglementaire général
L'arrêté du 24 mars 1982 défini 3 grands principes
(consolidée par l'arrêté du 28 octobre 1983)
La ventilation doit pouvoir être générale : La circulation de l'air doit pouvoir se faire librement par entrée d'air dans les pièces principales et par sortie d'air dans les pièces de service.
La ventilation doit être permanente
Les exigences d'ordre hygiénique sont généralement exprimées sous forme de débits en mètres cubes par heure (m3/h) : Les débits minimaux et maximaux de renouvellement d'air sont spécifiés pour chaque pièce, quel que soit le type de ventilation, en fonction du nombre de pièces de l’habitation.

## Slide 7
Le cadre réglementaire général
En fonction du nombre de pièces principales de la maison,
les débits extraits dans chaque pièce de service doivent pouvoir atteindre les valeurs données dans le tableau ci-dessous :
Les valeurs sont exprimées en mètre cube par heure [m3.h-1]
Source : Arrêté du 24 mars 1982 modifié

## Slide 8
Le cadre réglementaire général
Les règles de l'art applicables aux installations de ventilation mécanique contrôlée sont exposées le NF-DTU 68.3 qui fournit l'ensemble des règles de conception et d'exécution
Partie 1-1-1 : Règles générales de calcul, dimensionnement et mise en œuvre - Cahier des clauses techniques types.
Partie 1-1-2 : Ventilation mécanique contrôlée autoréglable simple flux, Règles de calcul, dimensionnement et mise en œuvre - Cahier des clauses techniques types.
Partie 1-1-3 : Ventilation mécanique contrôlée gaz - Règles de calcul, dimensionnement et mise en œuvre - Cahier des clauses techniques types.
Partie 1-1-4 : Cahier des clauses techniques types - Ventilation mécanique double-flux
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Référence commerciale des parties P1-1-1, P1-1-2, P1-1-3, P1-2 et P2

## Slide 9
Le cadre réglementaire général

## Slide 10
Le cadre réglementaire général
Il existe de nombreux documents techniques pour bien concevoir, bien mettre en œuvre et bien réceptionner l'ensemble des composants d'une installation de VMC
CPT 3615 : Ce document précisent les règles générales de conception et d'installations communes aux équipements de VMC hygroréglables et faisant l'objet d'un avis technique. Ces prescriptions complètent les règles définies dans le NF DTU 68.3.
Avis Techniques : Formulé par un groupe d'experts représentatifs de la filière ventilation, Ces documents traite de l'aptitude à l'emploi des procédés innovants de ventilation. Ils concernent notamment les VMC qui disposent de dispositifs mécaniques de modulation des débits (par exemple, VMC hygro).
Les Recommandations Professionnelles : Ces recommandations concernent les systèmes de ventilation mécanique contrôlée (VMC) du secteur résidentiel. Elles s'appuient sur les exigences du NF DTU 68.3 qui concerne la conception et la mise en œuvre des installations nouvelles de ventilation mécanique contrôlée dans l'habitat.

## Slide 11
Merci pour votre attention !
Toute utilisation de tout ou partie de ce diaporama doit mentionner explicitement la source :
« Diapositives issues de la valise pédagogique ADEME-Cerema, Ventilation dans les logements, Romuald Jobert, Cerema Centre-Est, novembre 2016 »